Необходимо обновить программу MAPGui_ до версии Монитора >= 24.1

ver2_2  ========  22.03.2022

- Корректнее отрабатываем старт первого включения в том числе на разряженных АКБ. Для смены АКБ “на горячую” или ввод в строй сухих АКБ.

- Поправили работу в тарифном режиме при пропадании сети 220В или возникновении Pmax. Теперь после восстановления сети 220В или снятии Pmax МАП обратно заходит в тарифный режим.

- Устранили сбой записи в память при критических событиях (молния, перегрузка, КЗ). Так-же могло возникать при скачках в сети 220В и соответственно жестким переходом на генерацию.

- Тестирование связи внешних устройств (для настройки приборов на этапе изготовления).

- Добавили защиту от неправильного подсоединения сети 220в к разным параллельным МАП.

- Поправили нумерацию параллельных МАП.

- Ограничили снизу %подкачки в ЭКО режимах минимальным значением 5%. Иначе при установке 0% при работе с КЭС около буферного напряжения подкачка может не осуществляться.

- Устранили ошибку по которой не снимался заряд по команде с малины.

- Корректнее выход на программную загрузку ПО.

ver2_1 tst16 ========  29.01.2022 (не публиковалась)

- Поправили работу подкачки по Pmax на больших мощностях.

- Небольшие правки

ver2_1 tst15 ========  23.02.2022 (не публиковалась)

- Поправили работу подкачки по Pmax.

- Поправили работу при переходе по разряду АКБ с принудительной генерации на сеть. В том числе смешанный режим для сетевиков.

- Поправили и сделали стабильнее и плавней подкачку на переходе напряжения АКБ около Uэко для сетевиков, КЭС и сторонних MPPT.

- Поправили ситуацию в которой могло возникать ограничение продажи если оно превышало выставленную максимальную мощность по сети 220в. В основном это происходит при работе сетивика если его ток на продажу превышает выставленную максимальную мощность МАП по сети 220в.

- Добавили линейное ограничение тока заряда при превышении температуры на транзисторах или трансформаторе.

- Уменьшили порог срабатывания КЗ с опцией “Топливн.Генератор”, чтобы мягче отрабатывался переход на генерацию при пропадании сети 220В.

- Поправили инициализацию напряжения старта топливного генератора через доп. реле, чтобы можно было устанавливать через Малину.

- Поправили отображение напряжение входа и выхода 220В (на трансляции сети или в заряде) в протоколе для правильного отображения в Малине и Мониторе MAPGui.

- Поправили инициализацию доп. реле.

- Добавили работу доп. реле по избытку MPPT или Сетевика (без тестирования!!!).

- Другие небольшие правки.

ver2_0  ========  базовая.