Необходимо обновить программу MAPGui_ до версии Монитора >= 25.3

Если обновляете версию ПО ниже 2.3 то т.к. появились новые пункты меню желательно произвести полное программирование. Т.е поставит галочку “Soft”->”Обновить МЕНЮ(Заводские Настройки)”.

Восстановить прошлое меню можно (предварительно сохранив его до программирования) программой MAPGui версии не менее 25.0.

ver2_5  ========  01.11.2022

- Устранили ошибку когда происходил сброс некоторых параметров заряда для выбранного типа АКБ в заводские при полном рестарте (в том числе при обесточивании по АКБ). Также поправили корректную смену параметров при смене типа АКБ.

- Корректнее выполняем условие заряда при переходах с разных входов напряжения 220в, а также при старте топливного генератора (по доп. реле).

- Увеличили задержку до 5мин при принудительном пуске топливного генератора кнопкой заряд (и по доп. реле) для обеспечения его прогрева.

- Корректнее сделали работу по подкачке Pmax совместно с ЭКО подкачкой. В том числе поправили работу в этом режиме при выходе из заряда по Pmax по одной из фаз в трехфазной системе.

- Установка конкретного параметра в заводское значение теперь можно установить длинным нажатием кнопкой “старт” в режиме редактирования параметра.

- Изменили параметры по умолчанию для типа АКБ Vector16s

ver2_5  ========  23.10.2022

- Поправили случайную ошибку в ver2_4 где перестали работать BMS микроарт.

ver2_4  ========  03.10.2022

- !! Важно. Поправили защиту по превышению напряжения АКБ если выбран литиевый тип АКБ. Особенно важно для работы с модулями литиевых АКБ где возможно само-отключение модуля при превышении напряжения заряда.

- Добавили работу с модулями литиевых АКБ через связь по RS485. На данный момент поддерживаются АКБ “Vektor”, “Dyness” и “Seplos” *.

- Поправили протокол ModBus RS485 для промышленного мониторинга и поправили работу с несколькими портами RS485.

- Поправили в тарифном режиме выход из буферного заряда если случился вход в заряд вне минимального тарифа.

- Запретили ЭКО подкачку в тарифной зоне.

- Небольшие правки.

ver2_3  ========  14.06.2022 (tst10)

- Расширили диапазон напряжения АКБ включения топливного генератора через доп. реле.

- Поправили ситуацию в которой МАП постоянно выходит в заряд если обнулить в мониторе (MAPGui.exe) принудительный “Полный Заряд” (каждые 14 дней по умолчанию). Теперь 0 в этом пункте вообще отключает принудительный полный заряд по истечению xx дней.

- Поправили ситуацию при которой, при сильной просадке на разряженных АКБ, МАП вместо отключения входил в режим включения-отключения нагрузки.

- Немного улучшили переход при отключении сети.

- Убрали блокировку “продажи” при включении опции сетевика в мониторе (MAPGui.exe). Вообще, режим “продажи” не нужен для сетевика даже если сам сетевик настроен на продажу, но режим “продажи” может пригодится для КЭС если они работают параллельно с сетевиком.

- При ограничении сети Pmax ранее ток заряда ограничивали как 0.75*Pmax. Теперь, при отсутствии нагрузки, на заряд действует ограничение ровно Pmax и снижается ровно на величину нагрузки при ее присутствии.

- Изменили вывод статистики потребления на странице статистики экрана ЖКИ. Теперь отдельно выводится потребление от сети 220В (отображается: “Из Сети”). И отдача в сеть в режиме “продажи” (отображается: “В Сеть”) (вместо отображения потребления на заряд батареи). Так же как и ранее выводится еще и потребление от АКБ (как: “МАП”).

- Для модели 2кВт-12в восстановили ограничение заряда до 30% от максимальной мощности.

- По кнопке “Заряд” в режиме генерации МАП теперь можно принудительно запускать или снимать заряд КЭС.

- Добавили синхронизацию II входа под вход инверторного стабилизатора.

- Добавили коррекцию тока на ХХ.

- *  Для работы с модулями литиевых АКБ необходимо подключить дополнительный модуль RS485. Далее в меню “3-Фаз, || /Внешние устройства”  выбрать пункт “Доп. Устройства”->”Vector485” для АКБ “Vektor”. Далее выбрать тип АКБ “Параметры Заряда”->”Vekt 16S*3,2v”. Кроме того сами АКБ специальной утилитой надо запрограммировать в режим поддержки протокола “Growatt485”.
Для АКБ “Seplos” или “Dyness” необходимо выбрать 
“Доп. Устройства”->”Seplos485” и тип АКБ “Параметры Заряда”->”LiFe 16S^3,7v”.
Для АКБ “Dyness” необходимо выставить DIP “0100”. 
Можно работать с АКБ “Dyness” и по протоколу АКБ “Vektor”, в этом случае DIP “0110” и следовать установкам для АКБ “Vektor” (см. выше).
Данная версия ПО поддерживает только до 2 модулей АКБ “Vektor” или “Dyness” (если выбран протокол от АКБ “Vektor”). 
АКБ “Seplos” до 15 шт т.к. в них встроен разветвитель RS485.

ver2_2  ========  22.03.2022

- Корректнее отрабатываем старт первого включения в том числе на разряженных АКБ. Для смены АКБ “на горячую” или ввод в строй сухих АКБ.

- Поправили работу в тарифном режиме при пропадании сети 220В или возникновении Pmax. Теперь после восстановления сети 220В или снятии Pmax МАП обратно заходит в тарифный режим.

- Устранили сбой записи в память при критических событиях (молния, перегрузка, КЗ). Так-же могло возникать при скачках в сети 220В и соответственно жестким переходом на генерацию.

- Тестирование связи внешних устройств (для настройки приборов на этапе изготовления).

- Добавили защиту от неправильного подсоединения сети 220в к разным параллельным МАП.

- Поправили нумерацию параллельных МАП.

- Ограничили снизу %подкачки в ЭКО режимах минимальным значением 5%. Иначе при установке 0% при работе с КЭС около буферного напряжения подкачка может не осуществляться.

- Устранили ошибку по которой не снимался заряд по команде с малины.

- Корректнее выход на программную загрузку ПО.

ver2_1 tst16 ========  29.01.2022 (не публиковалась)

- Поправили работу подкачки по Pmax на больших мощностях.

- Небольшие правки

ver2_1 tst15 ========  23.02.2022 (не публиковалась)

- Поправили работу подкачки по Pmax.

- Поправили работу при переходе по разряду АКБ с принудительной генерации на сеть. В том числе смешанный режим для сетевиков.

- Поправили и сделали стабильнее и плавней подкачку на переходе напряжения АКБ около Uэко для сетевиков, КЭС и сторонних MPPT.

- Поправили ситуацию в которой могло возникать ограничение продажи если оно превышало выставленную максимальную мощность по сети 220в. В основном это происходит при работе сетивика если его ток на продажу превышает выставленную максимальную мощность МАП по сети 220в.

- Добавили линейное ограничение тока заряда при превышении температуры на транзисторах или трансформаторе.

- Уменьшили порог срабатывания КЗ с опцией “Топливн.Генератор”, чтобы мягче отрабатывался переход на генерацию при пропадании сети 220В.

- Поправили инициализацию напряжения старта топливного генератора через доп. реле, чтобы можно было устанавливать через Малину.

- Поправили отображение напряжение входа и выхода 220В (на трансляции сети или в заряде) в протоколе для правильного отображения в Малине и Мониторе MAPGui.

- Поправили инициализацию доп. реле.

- Добавили работу доп. реле по избытку MPPT или Сетевика (без тестирования!!!).

- Другие небольшие правки.

ver2_0  ========  базовая.